LCURAREA NR.7

CONEXIUNILE FUNDAMENTALE ALE TRANZISTORULUI BIPOLAR

1. Scopul lucrării: măsurarea performantelor amplificatoarelor elementare realizate cu tranzistoare bipolare în cele trei conexiuni fundamentale precum şi ale amplificatorului cu sarcină distribuită.

2. Cele trei scheme fundamentale şi amplificatorul cu sarcină distribuită sunt prezentate în fig.7.1, sub forma schemelor de principiu. Pentru fiecare din ele se definesc :

-amplificarea de tensiune :  (pentru  dat) ;

-amplificarea de curent :  (pentru  dat) ;

-amplificarea de intrare :  (pentru  dat) ;

-amplificarea de ieşire : (pentru  dat) ;

În ceea ce priveşte comportarea la frecvenţe înalte, cele patru montaje sunt caracterizate prin frecvente limite de sus de valori diferite (frecvenţele la care modulul amplificării de tensiune scade cu 3 dB faţă de valoarea de la frecvenţe medii).

3. Pentru cele patru scheme din fig.7.1, mărimile caracteristice (mai puţin frecvenţa limită de sus) se determină, teoretic, cunoscând parametrii  ai tranzistorului în punctul static de funcţionare. În relaţiile de calcul, date în tabelul 7.1,  este impedanţa de sarcină,  este impedanta generatorului de semnal,care nu este reprezentată în fig.7.1. iar [] sunt parametrii hibrizi ai tranzistorului în conexiunea EC în punctul static de funcţionare considerat. În fiecare caz în parte sunt trecute şi relaţiile aproximative de calcul valabile dacă :, , ,  condiţii îndeplinite frecvent în practică (şi în circuitul testat).

În tabel s-au folosit notaţiile : , . -

|  | EC | BC | CM | SD (aprox.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelul 7.1

4. Pentru determinarea amplificării de tensiune, a amplificatorului de curent şi a impedanţei de intrare se foloseşte schema de măsurare din fig.7.2. Se deduc uşor relaţiile : (7.1),  (7.2),  (7.3).

În privinţa impedanţei de intrare, se observă că, în cazul schemei concrete utilizate (fig.7.4), impedanţa de intrare calculată cu relaţia (7.3) pentru schema din fig.7.2 este afectată de prezenţa circuitului de polarizare, astfel că, pentru montajele emitor la masă (EM), colector la masă (CM) şi cu sarcină distribuită (SD), la care intrarea se face pe bază, se obţine :  (7.4) iar pentru montajul bază la masă, la care semnalul se aplică pe emitor, se obţine: (7.4’).

În aceste relaţii,  este impedanţă de intrare definită pentru schema de principiu din fig.7.1 şi calculabilă cu relaţiile din tabelul 7.1, pentru fiecare schemă în parte.

De asemenea, în tabelul 7.1, prin  se va înţelege combinaţia, în paralel, a rezistentei de sarcină, , adăugate din exterior şi a rezistenţei  (pentru montajele EM, BM, şi SD), respectiv  (pentru montajul CM), necesare pentru polarizarea corectă a tranzistorului în curent continuu.

5. Pentru determinarea impedantei de ieşire se foloseşte schema de măsură din fig.7.3, în care  este rezistenţa de ieşire a generatorului de semnal. Se deduce relaţia:   (7.5) unde  este tensiunea de ieşire în gol (), iar  este aceeaşi tensiune de ieşire măsurată cu rezistenţa de sarcină , ambele pentru aceeaşi tensiune de intrare .

De remarcat faptul că impedanţa de ieşire măsurată, , este dată de impedanţa de ieşire  definită pentru schema de principiu, în paralel cu rezistenţa  (pentru montajele EM, BM şi SD), adică  (7.6) respectiv cu rezistenţa   (pentru montajul CM), adică :  (7.6’).

6. Frecvenţa de tăiere superioară (frecvenţa limită de sus) se determină cu circuitul din fig.7.2, cu  şi fără rezistenţă de sarcină din exterior. Frecvenţa limită de sus se deduce din relaţia :  (7.7) unde  este valoarea tensiunii de ieşire în bandă (la 1kHz), la aceeaşi amplitudine a semnalului de intrare.

# DESFĂŞURAREA LUCRĂRII

1.Se identifică montajul din fig.7.4, în care se foloseşte un tranzistor de tipul BC 108 B.

Se alimentează montajul cu =18 V (la borna 2 fată de masă) şi se măsoară, cu un voltmetru de curent continuu, punctul static de funcţionare. Întrucât se obţin = 2 mA şi = 5 V pentru verificarea rezultatelor experimentale, se vor lua parametrii h din catalog,  adică = 4.5 k(, = 330, = 2.8,= 30 (s.

2. Se realizează, pe rând, cele patru scheme de amplificatoare elementare, EM, BM, CM, şi SD, folosind, în mod convenabil, condensatoarele ,  şi . Se vor măsura amplificarea de tensiune, amplificarea de curent şi impedanţa de intrare cu schema din fig.7.2, iar impedanţa de ieşire cu schema din fig.7.3. Rezultatele se vor trece în tabelul 7.2, în care sunt precizate şi nivelele de tensiune ce se aplică la intrarea fiecărui amplificator. În acelaşi tabel, se vor trece şi rezultatele măsurării frecvenţei limită de sus cu schema din fig.7.3.. Frecventa limită de sus se va măsura folosind etalonarea în dB a milivolmetrului de curent alternativ utilizat în lucrare .

3. Se calculează ,  şi  pentru valorile rezistenţei de sarcină specificate în tabelul 7.2 precum şi  impedanţa de ieşie, pentru =1 k(, cu relaţiile din tabelul 7.1; se calculează  şi  cu relaţiile (7.4) şi (7.4’), respectiv (7.6) şi (7.6’) şi se completează tabelul 7.2.

4. Referatul va conţine:

- schemele de măsurare şi relaţiile de calcul pentru amplificările de tensiune şi de curent şi pentru impedantele de intrare şi de ieşire;

- schema de măsurare a frecventei limită de sus;

- tabelul 7.2 cu rezultatele măsurătorilor;

- valorile calculate pentru ,  ,, , şi  cu relaţiile din tabelul 7.1 şi cu celellate relaţii de calcul date;

- comentarea eficienţei formulelor aproximative pentru amplificările de tensiune şi de curent şi pentru impedanţa de intrare.