REFERAT SCD

Poarta logica TTL standard

Rezultatele masuratorilor:

2. Se determină caracteristica de transfer a circuitului, =  () cu 0 (  ( 5 V; cealaltă intrare a porţii TTL este cuplată la"1" (+5 V).

| Vi | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vo | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Se trasează caracteristica de intrare () conform schemei de măsură din fig.3.b.

| Vi(V) | 0 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ii(mA) | -1 | -0.71 | -0.38 | -0.1 | 0.0085 | 0.015 | 0.016 |

4. Se trasează caracteristicile de ieşire.

| Vo(V) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Io(mA) | -0.54 | 7.8 | 66 | 98 | 118.8 |

La ridicarea caracteristicii de intrare pentru TTL standard se pune în evidenţă dispersia parametrului II(0), pentru care vom considera o valoare medie : II(0) = 0.9 mA .

Curenţii absorbiţi la intrare în stare logică “1” :

Schimbarea pantei caracteristicii de ieşire (intrarea lui T3 în saturaţie) se produce la un curent I01 :

Curentul de scurtcircuit este IOSC=39.12 mA iar blocarea lui T3 se produce pentru tensiunea V02=3.8 V.

Curentul maxim ce se poate obţine prin scoaterea din saturaţie a tranzistorului T4 este :

Curenţii absorbiţi de la sursa de alimentare în cele două stări sunt :

ICCL = 3.2 mA

ICCH = 0.9 mA

În cazul când ambele tranzistoare din etajul de ieşire, T3 şi T4, sunt în conducţie la saturaţie, avem de-a face cu un maxim de curent absorbit de la alimentare :					ICCV = 36.66 mA

| Vi(V) | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vo(V) | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 0 |